РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ САРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КУНАШАКСКОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 апреля  2016 г.         № 38

О создании в целях пожаротушения                                                                              условий для забора воды в любое время                                                                             года из источников наружного водоснабжения,                                              расположенных в Саринском сельском поселении

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.01 года « О пожарной безопасности» и в целях улучшения состояния противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения Кунашакского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения    (приложение № 1).

2. Руководителям, имеющим источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы руководствоваться настоящими Правилами учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения.

3. Утвердить состав комиссии на период проведения инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения в составе:

председатель комиссии

- глава Саринского сельского поселения – Г.Г.Ульмаскулова;

члены комиссии:

- старший водитель пожарной дружины – В.П.Пикан;

- начальник Го и ЧС – Ю.Г.Хисматуллина

- начальник Саринского участка МУП Кунашак-сервис – А.С.Байтурин.

4. В срок до 5 августа провести инвентаризацию всех источников противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения.

5. Собственникам всех форм собственности, имеющие источники противопожарного водоснабжения, в срок до 01 сентября каждого года, устранить в ходе проведенной инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения и оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями НПБ 160-97 г.

6. Руководителям предприятий, организаций на всей территории поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления их технического состояния.

7. Начальнику Саринского участка МУП Кунашак-сервис   А.С.Байтурину в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах к зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения государственной противопожарной службы о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

8. Утвердить план мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения на годы (приложение № 2).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Саринского сельского поселения:                   Г.Г.Ульмаскулова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРАВИЛА                                                             учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения

1. Общие положения.

1.1 Настоящие Правила действуют на всей территории поселения и обязательны для исполнения организациями, обслуживающими населенные пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2 Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно - питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3 Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация водопроводно - канализационного хозяйства района или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4 Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий и организаций, для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных' подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения ; систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в

исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности

(НПБ 160Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления             ( на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1.  Руководители организаций водопроводно - канализационного хозяйства, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2.  С целью учета водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации водопроводно - канализационного хозяйства и абоненты совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3.  Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4.  При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- состояние колодца и люка пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

-герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

4. Источники противопожарного водоснабжения

4.1. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности

(НПБ 160Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

4.2. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления ( на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10м.

4.3.  Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой 12x12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

4.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

5. Особенности проведения ремонта водоисточника.

5.1. Организации водопроводно-канализационного хозяйства, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течении 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника.

В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно - канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить органы местного самоуправления и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

-осуществлять смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2.  В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПЛАН

мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения

| № | Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории Саринского сельского поселения |  |  |  |
| 2 | Формирование единой базы данных по источникам противопожарных на территории Саринского сельского поселения |  |  |  |
| 3 | Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских |  |  |  |
| 4. | Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории Саринского сельского поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности |  |  |  |
| 5 | Разработать порядок учета объема питьевой воды на пожаротушение, ликвидацию аварий и стихийных бедствий, а также ее оплату |  |  |  |